## Slide 1: VPC – virtual private Cloud
Beograd 08.11.2022
Tamara Lazić, Aleksa Cvijić, Nikola Mitrović

## Slide 2: Agenda
01
VPC & SUBNET
02
INTERNET GATEWAY
03
NAT DEVICE & GATEWAY
04
VPC PEERING
06
05
VPN
07
PRIVATE LINK
TRANSIT GATEWAY

## Slide 3: VPC & subnet
01

## Slide 5: DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je klijent/server protokol koji automatski daje hostu Internet protokola (IP) njegovu IP adresu i druge povezane informacije o konfiguraciji kao što su maska podmreže i zadati gateway.
Dns
Domain Name System (DNS) je hijerarhijski i distribuirani sistem imenovanja koji se koristi za identifikaciju računara dostupnih preko Interneta ili drugih mreža Internet protokola (IP). Zapisi resursa sadržani u DNS-u povezuju imena domena s drugim oblicima informacija, odnosno prevode imena u odgovarajuće IP adrese.

## Slide 6: VPC
VPC nam omogućava da pokrenemo AWS resurse unutar virtualne mreže koju smo mi definisali.
VPC se nalazi u Regionu i obuhvata vise Availability Zona.
U svakom regionu možemo imati vise VPC-jeva ali samo jedan može biti default VPC.
Svaki AWS nalog sadrži default VPC u svakom regionu.
Default VPC ima:
Public Default Subnet u svakoj Availability Zoni
Internet Gateway
Main Route Table sa rutom koja propusta sav saobraćaj ka internetu
Default Security Group
Default ACL – access control list

## Slide 7: Subnet
Subnet je opseg IP adresa u VPC-u.
Mora se nalaziti u jednoj Availability Zoni.
Nakon sto dodamo subnet možemo deploy-ovati neki AWS resurs unutar njega.
Možemo mu dodeliti IPv4 i IPv6 adrese
Možemo ga konektovati sa internetom, drugim VPC-vima ili našim on-premises centrom.
Default VPC ima default subnet u svakoj AZ.
Svaki default subnet je public subnet.
Možemo imati vise subnet-ova u jednoj AZ ali samo jedan može biti default subnet
Default subnet može da postoji samo unutar default VPC-a

## Slide 8
Primer Default VPC-a sa default-nim subnet-ima.
/16 CIDR block – 65.536 IPv4 adresa
/20 deafult-ni subnet u svakoj AZ
IG konekcija
Main Route Table koji sav saobraćaj usmerava (0.0.0.0/0) ka IG
Default SG
Default ACL

## Slide 9: Route Table
Sadrži skup pravila, koja se zovu rute, koja određuju kuda se usmerava mrežni saobraćaj iz našeg Subnet-a ili Gateway-a.
Main Route Table – dolazi sa našim VPC, kontroliše rutiranje za sve subnet-ove koji nisu eksplicitno povezani sa bilo kojim drugim Route Table.
Subnet Route Table može biti povezan sa vise Subnet-ova. Jedan Subnet može imati samo jedan Route Table.
Svaka ruta ima destination i target.
Svaki Route Table ima local route za komuniciranje sa VPC.

## Slide 11: ACL – access control list
ACL – dozvoljava ili odbija specifičan ulazni ili odlazni saobraćaj – na nivou Subnet-a
Možemo koristiti default ACL ili možemo napraviti svoj ACL – slično kao Security Group-e.
Default ACL – dozvoljava sav ulazni i odlazni saobraćaj
Custom default ACL – odbija sav ulazni i odlazni saobraćaj
Svaki Subnet mora biti povezan sa ACL-om
Možemo povezati ACL sa vise Subnet-ova, ali jedan subnet može biti povezan sa samo jednim ACL-om.
Validira pravila po redu – počinjući sa najmanjim rednim brojem
Stateless je i validira saobraćaj prilikom ulaska i izlaska iz Subnet-a

## Slide 12: Security group
Sigurnosna grupa kontroliše promet kojem je dozvoljeno da dosegne i napusti resurse s kojima je povezana. Na primer, nakon što povežete sigurnosnu grupu s EC2 instancom, ona kontroliše ulazni i odlazni promet za instancu.
Kada kreirate VPC, on dolazi sa podrazumevanom bezbednosnom grupom. Možete kreirati dodatne sigurnosne grupe za svaki VPC. Sigurnosnu grupu možete pridružiti samo resursima u VPC-u za koji je kreirana.
Za svaku sigurnosnu grupu dodajete pravila koja kontrolišu promet na osnovu protokola i brojeva portova. Postoje odvojeni skupovi pravila za ulazni i odlazni saobraćaj.

## Slide 14: Internet Gateway
02

## Slide 15: Internet gateway
IG – se skalira horizontalno
Dozvoljava komunikaciju VPC-a sa Internetom
Podržava i IPv4 i IPv6 saobraćaj
Za resurse koji se nalaze u našem Public Subnetu i imaju Public IPv4 ili IPv6, konekcija preko IG ka internetu je moguća.
Isto tako i resursni na internetu mogu inicirati konekciju sa resursima u nasem subnet-u.

## Slide 17: Elastic IP
Elastic IP je Static Public IPv4 adresa.
Možete je povezati sa bilo kojom instancom ili Network Interface-om unutar bilo kog VPC na vašem nalogu.
Omogućava nam da zamaskiramo padanje instance.
Limit je 5 adresa po nalogu.
Jedna adresa može biti povezana samo sa jednom istancom ili sa jednim Network Interfaceom.

## Slide 18: NAT Gateway
03

## Slide 19: NAT gateway
NAT Gateway koristimo kada želimo da Instance u našem Private Subnet-u imaju pristup interentu, ali da resursi na internetu nemaju pristup našoj Instanci.
Tipovi konekcije:
Public – Kreiramo NAT Gateway u Public Subnetu i moramo mu dodeliti Elastic IP adresu. Možemo pristupiti internetu (IG),drugim VPC-jevima i on-premise mreži uz pomoć Transit Gateway-u ili Virtual Private Gateway-u.
Private – u ovom slučaju ne možemo se konektovati na IG, ali možemo pristupiti drugim VPC-jevima ili on-premise mreži uz pomoć Transit Gateway-a ili Virtual Private Gateway-a.

## Slide 21: NAT INstance
Da bi omogućili našoj Instanci konekciju sa internetom bez toga da joj dodelimo Public IP adresu, možemo koristiti NAT Instance.
NAT Instance omogućava našim Instancama u Private Subnet-u konekciju sa internetom, ali onemogućava resursima na internetu da iniciraju konekciju sa našom Instancom.
Mora biti u Public subnet-u i mora imati Public IP ili Elastic IP
Dobija se tako sto kreirate vašu AMI (sliku) koja vam daje Network address translation, i koristite tu AMI za kreiranje EC2 instance kao NAT instance.

## Slide 23: VPC peering
04

## Slide 24: VPC Peering
VPC Peering je konekcija između dva VPC-a koja nam omogućava privatno usmeravanje saobraćaja između ta dva VPC-a. Istance unutar ta dva VPC-a mogu komunicirati međusobno kao da se nalaze u istom VPC-u. Možemo napraviti ovakvu konekciju između dva naša VPC-a, VPC-a u drugom Regionu ili VPC-a na drugom nalogu.

## Slide 26: Transit Gateway
05

## Slide 27: Transit Gateway
Omogućava nam konektovanje vise VPC i on-premise mreža.
Ponaša se kao central hub, usmeravajući saobraćaj između VPC-eva, VPN konekcija, I Direct Connect konekcija.

## Slide 28: VPN
06

## Slide 29: Virtual Private Network
Omogućava konekciju tvog AWS VPC-a sa spoljnjom mrežom i korisnicima.
Postoji vise vrsta:
Site-to-Site VPN – Na strani AWS-a imamo Virtual Private Gateway ili Transit Gateway I na remote strani Customer Gateway.
Između AWS-a i remote strane postoje dva VPN tunela kroz koja se odvija saobraćaj.

## Slide 31: Private LINk
07

## Slide 32: Private LINk
Visoko dostupna, skalabilna tehnologija koja nam omogućava da povezemo servise sa našim VPC-em, i da privatno komuniciramo sa njima.
VPC endpoint – omogućava kreiranje privatne konekcije između našeg VPC-a i AWS resursa.
Interface Endpoints – Elastic Network Interface sa privatnom IP adresom. Namenjen za podržane AWS servise.
Gateway Endpoints – Gateway sa Target-om za rutu u našem Route Tabel-u za saobraćaj namenjen za podržane AWS servise.

## Slide 33: Gateway endpoint

## Slide 34: Interface endpoint

## Slide 35: Hvala na pažnji